## Slide 1: Sistema Tracker LoRa/APRS para monitoreo de camiones
Marlon Cordero Rolando Vega

## Slide 2: Problema Rastreo de vehículos que transportan pipas de gas
Rastreo vehicular tradicional:
-Depende de red celular
-Alto consumo energético
-Costos operativos
Necesidad:
-Bajo consumo
-Largo alcance
-Independiente de infraestructura

## Slide 3: Solucion
Nodo LoRa + GPS Arquitectura APRS Operacion autonoma

## Slide 4: Objetivos
Adquirir coordenadas geográficas mediante GPS.
Transmitir información utilizando tecnología LoRa.
Implementar una FSM para control y manejo de errores.
Optimizar el consumo energético mediante el AXP2101.
Analizar la autonomía bajo distintos escenarios de operación
Desarrollar un nodo tracker que permita adquirir, procesar y transmitir información de posicionamiento geográfico, optimizando el consumo energético mediante técnicas de gestión inteligente de energía

## Slide 5: Arquitectura del Sistema

## Slide 6: Diagrama de Bloques Funcionales

## Slide 7: Diagrama de la fase de arranque del sistema.

## Slide 8: Lógica adaptativa de intervalos de transmisión basada en velocidad.

## Slide 9: Ciclo de operación periódica del sistema

## Slide 10: Ruta de manejo de errores del sistema.

## Slide 11: Parámetros Configurables
Parámetro | Valor
Intervalo de movimiento | 5min
Intervalo en reposo | 1h
Velocidad | 5km/h
TimeOut GPS | 60s
Reintentos | 3

## Slide 12: Parametros LoRa
Parámetro | Valor
Frecuencia | 433.775MHz
Spreading Factor | SF12
Ancho de banda | 125kHz
Coding Rate | 4/5
Potencia | 20 dBm

## Slide 13: Formato de la Trama inicial
TI0TEC4-7, 9.934739 ,-84.087502 ,15 , 270, *3F
Campo | Descripcion | Ejemplo
Callsign | Indentificador | TI0TEC4-7
LAT | Latitud | 9.934739
LON | Longitud | -84.087502
VEL | Velocidad (km/h) | 15
RUM | Rumbo (grados) | 270
CHK | Checksum XOR | 3F

## Slide 14: Consumo
Componente | Modo activo | Modo sleep
ESP32 | ~80 mA | ~0.01 mA (Deep Sleep)
GPS NEO-6M/M8N | ~30 mA | 0 mA (apagado por AXP2101)
SX1276 a 20 dBm | ~120 mA | ~0.001 mA (sleep mode)
AXP2101 + circuito base | ~2 mA | ~0.001 mA
Total | ~232 mA | ~0.012 mA

## Slide 15: Presupuesto y Costos estimado

## Slide 16: Presupuesto y Costos estimado

## Slide 17: Validación funcional del sistema
Pruebas
Inicializar AXP2101
GPS UART
Recepcion NMEA
Transmision LoRa
Recepcion iGate
Publicacion APRS.fi
Deep Sleep
FSM completa

## Slide 18: Resultados experimentales

## Slide 19: Recomendaciones
Verificar la conformidad de las tramas transmitidas con el estándar APRS.
Optimizar los parámetros de transmisión y la estrategia de actualización de posición.

## Slide 20: Conclusiones
LoRa permite rastreo vehicular sin red celular
Integración en T-Beam simplifica el hardware
FSM optimiza el consumo energético
Autonomía de varias semanas validada
Sistema escalable hacia APRS